鄂尔多斯市75号边角资源

区块简介

鄂尔多斯市自然资源局

2021年5月10日

内蒙古自治区东胜煤田乌兰木伦煤矿西

75号区块简介

一、位置与交通

75号区块在鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿腾席热镇东南（方位角130°）直距37km处，行政区划隶属于伊金霍洛旗乌兰木伦镇，2000国家大地地理坐标极值为东经 110°05′16.19022″～110°05′32.75991″、北纬 39°27′54.30158″～ 39°28′15.48350″，中心点直角坐标为X=4370828、Y=37421741，东侧为乌兰木伦煤矿。

区块西侧有南北向通行的G65（东胜—榆林高速段）（核实区距最近的阿镇出入口23km）、G210国道，东侧有南北向通行的S214省道（距核实区13km），北侧有东西向通行的G18荣乌高速（距核实区21km）、G109国道，交通便利。

表1    75号区块范围及资源量估算范围拐点坐标一览表

| 拐点 编号 | 2000国家大地坐标系 |
| --- | --- |
|  | 直角坐标(3°带) | 地 理 坐 标 |
|  | X（m） | Y（m） | 经 度 | 纬 度 |
| 1 | 4370718.72376 | 37421503.16820 | 110°05′16.19022″ | 39°28′00.02673″ |
| 2 | 4371184.52545 | 37421852.50958 | 110°05′30.60640″ | 39°28′15.48350″ |
| 3 | 4370874.62428 | 37421900.86971 | 110°05′32.75991″ | 39°28′05.45193″ |
| 4 | 4370532.66302 | 37421706.45893 | 110°05′24.77217″ | 39°27′54.30158″ |
| 拐点编号 | 1980年西安坐标系 |
|  | 直角坐标(3°带) | 地 理 坐 标 |
|  | X（m） | Y（m） | 经 度 | 纬 度 |
| 1 | 4370712.59 | 37421388.31 | 110°05′12″ | 39°28′00″ |
| 2 | 4371178.39 | 37421737.65 | 110°05′26″ | 39°28′15″ |
| 3 | 4370868.49 | 37421786.01 | 110°05′28″ | 39°28′05″ |
| 4 | 4370526.53 | 37421591.60 | 110°05′20″ | 39°27′54″ |
| 面积0.11km2 ，赋煤标高1139～970 m。 |

二、周边矿权设置情况

75号区块周边共有开采煤矿5个，分别为中国神华能源股份有限公司柳塔矿、鄂尔多斯市神伊煤炭有限责任公司煤矿（原伊金霍洛旗小柳塔煤矿）、神华集团神府东胜煤炭有限责任公司乌兰木伦煤矿、华能井和布尔台煤矿。

图1   核实区与周边煤矿位置图

三、以往地质工作概况

（一）利用以往地质资料情况

1、1987年9月由内蒙古地矿局一〇五地质队编制完成的《内蒙古自治区东胜侏煤田寸草塔矿区普查地质报告》， 1987年11月19日经内蒙古地矿局一〇五地质队以“地105地字（1987）第34号”文通过评审，已备案。12层算量煤层（Ⅱ-1、Ⅱ-3（1）、Ⅱ-3、Ⅲ-1、Ⅲ-2、Ⅳ-1、Ⅳ-2、Ⅴ-1、Ⅴ-2、Ⅴ-3、Ⅵ-1、Ⅵ-2号煤层）提交煤炭总储量94794万吨（其中C级56260万吨、D级38534万吨）。本报告编制利用其2个钻孔成果资料、煤芯煤样分析成果18件。该报告是本报告资源量变化对比依据。本报告资源量估算范围与该报告储量计算范围重叠面积0.11 km2，涉及原报告Ⅱ-3（1）、Ⅱ-3、Ⅲ-2、Ⅳ-1、Ⅳ-2、Ⅴ-1、Ⅴ-3（本报告为Ⅵ-1）、Ⅵ-2号算量煤层8层，合计提交储量77388万吨（其中C级48314万吨、D级29074万吨），本报告占用原报告C+D级资源储量199万吨。

2、1989年2月由内蒙古煤田地质勘探公司117队编制完成的《内蒙古自治区伊金霍洛旗布尔台乡寸草塔一井田煤矿勘探报告》， 1989年5月17日经内蒙古自治区矿产储量委员会以“内蒙储决字（1989）63号”文件通过评审，已备案。本报告编制利用其1个钻孔成果资料、1:10000地形地质图成果资料12.44km2、抽水试验成果1段次、岩样力学试验成果13件、水样分析成果1件。

3、1994年6月由内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院编制完成的《内蒙古自治区东胜煤田巴图塔井田勘探地质报告》，1994年12月8日内蒙古自治区矿产资源储量委员会以“内蒙储决字（1994）15号”文评审通过，已备案。本报告编制利用其1个钻孔成果资料、1:10000地形地质图成果资料11.63km2、煤芯煤样分析成果6件。

4、2015年11月由内蒙古煤炭建设工程（集团）总公司编制完成的《内理中心以“内地勘基金评字[2015]MT-19号”文件评审通过。本报告编制利用其煤层气评价相关成果资料。

（二）质量评述

本报告编制利用周边以往已备案报告的4个钻孔（钻探工程量1047.64m、测井工作量1032.24m）均按《煤田勘探钻孔工程质量标准》（原煤炭工业部1987年）验收，钻孔质量按原验收成果统计，钻探单项质量评级甲级孔2个、乙级孔2个，测井单项质量评级甲级孔4个，综合质量评级甲级孔2个、乙级孔2个；共利用可采煤层31层次，按《煤炭地质勘查钻孔质量标准》（MT/T1042-2007）重新评级，综合质量优质16层次、合格14层次、不合格1层次（长度采取率不合格为60%，利用测井成果，厚度可靠，为Ⅱ-1号煤层见煤点未参与资源量估算）。利用煤芯煤样分析成果24件，均按施工期“规程、规范”采样及化验，质量均为“合格”样品成果。利用寸草塔一井田勘探报告岩样13件、水样1件，质量均为“合格”样品成果。利用寸草塔一井田勘探报告和巴图塔井田勘探报告1:1万地形地质图24.07km2，质量基本达到1:1万精度要求。本报告编制利用的4个钻孔均在核实区外。

四、核实区煤层及煤质

1、煤层：核实区内含煤地层为侏罗系中下统延安组，地层厚度177.31～208.10m，平均189.89m。含煤14～21层，编号煤层15层，煤层总厚度19.14～22.61m，平均20.34m，平均含煤系数10.71%。含可采煤层8层，可采煤层总厚度13.25～17.82m，平均16.03m，平均可采含煤系数8.44%。8层可采煤层（Ⅱ-3（1）、Ⅱ-3、Ⅲ-2、Ⅳ-1、Ⅳ-2、Ⅴ-1、Ⅵ-1、Ⅵ-2号）均为全区可采的较稳定煤层，7层不可采煤层（Ⅱ-1、Ⅱ-2、Ⅱ-4、Ⅲ-1、Ⅴ-2、Ⅴ-3、Ⅵ-3号）均为全区不可采的不稳定煤层，共计1个孤立可采点，均未参与资源量估算。各可采煤层主要特征见表2。

表2        75号区块可采煤层主要特征一览表

| 煤层 编号 | 埋 藏 深 度 （m） | 自然厚度（m） 最小～最大 平均（点数） | 可采厚度（m） 最小～最大 平均（点数） | 煤层间距（m） 最小～最大 平均（点数） | 夹矸层 数/结构 类 型 | 面积可 采系数 （%） | 可 采 程 度 | 对比可 靠程度 | 稳 定 程 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ-3 （1） | 86.16-98.09 90.68(4) | 1.20-3.06 2.36(4) | 1.20-3.06 2.33(4) | 0.73-9.96 5.45(4) | 0～1 简 单 | 100 | 全 区 可 采 | 可 靠 | 较稳定 |
| Ⅱ-3 | 90.96-110.51 97.82(4) | 2.70-3.41 3.05(4) | 2.70-3.41 3.05(4) |  | 0～0 简 单 | 100 | 全 区 可 采 | 可 靠 | 较稳定 |
|  |  |  |  | 26.47-31.12 28.37(4) |  |  |  |  |  |
| Ⅲ-2 | 122.22-144.53 129.79(4) | 3.16-3.50 3.32(4) | 2.94-3.40 3.11(4) |  | 0～1 简 单 | 100 | 全 区 可 采 | 可 靠 | 较稳定 |
|  |  |  |  | 15.47-30.53 20.66(4) |  |  |  |  |  |
| Ⅳ-1 | 144.17-161.27 153.36(4) | 1.27-1.50 1.38(4) | 1.27-1.50 1.38(4) |  | 0～0 简 单 | 100 | 全 区 可 采 | 可 靠 | 较稳定 |
|  |  |  |  | 1.29-24.33 14.55(4) |  |  |  |  |  |
| Ⅳ-2 | 158.42-185.75 168.74(4) | 0.16-2.49 1.22(4) | 1.75-2.49 2.12(2) |  | 0～0 简 单 | 100 | 全 区 可 采 | 可 靠 | 较稳定 |
|  |  |  |  | 20.44-30.05 24.68(4) |  |  |  |  |  |
| Ⅴ-1 | 179.90-216.92 193.31(4) | 0.43-1.35 0.96(4) | 0.94-1.25 1.11(3) |  | 0～1 简 单 | 100 | 全 区 可 采 | 可 靠 | 较稳定 |
|  |  |  |  | 23.58-31.28 26.89(4) |  |  |  |  |  |
| Ⅵ-1 | 211.17-241.77 221.89(4) | 1.48-2.10 1.71(4) | 1.48-2.10 1.71(4) |  | 0～0 简 单 | 100 | 全 区 可 采 | 可 靠 | 较稳定 |
|  |  |  |  | 15.24-16.39 15.81(4) |  |  |  |  |  |
| Ⅵ-2 | 229.31-259.90 243.74(4) | 0.54-2.73 1.49(4) | 1.54-2.58 2.04(4) |  | 0～1 简 单 | 100 | 全 区 可 采 | 可 靠 | 较稳定 |
| 备注；根据4个利用钻孔资料统计。 |

2、煤质：核实区内各可采煤层为特低灰～低灰、特低硫～低硫、高发热量的不黏煤，是良好的动力用煤。主要煤质特征见表3。

3、其它有益矿产：依据内蒙古自治区地质勘查基金管理中心以“内地勘基金评字[2015]MT-19号”文件通过评审的2015年11月由内蒙古煤炭建设工程（集团）总公司编制完成的《内蒙古自治区东胜煤田煤层气资源评价报告》，核实区煤层赋存于甲烷风化带内，含气量小于1m3/t，属于煤层气资源不利区。据邻区资料，煤中有益矿产锗（Ge）、镓（Ga）、钒（V）平均含量低，均未达到工业利用品位。含煤地层中未发现放射性异常。

五、资源储量

本次资源量估算的核实区估算面积为0.11km2，估算的总资源量为221万吨。

| 煤类 | 煤层 编号 | 赋煤标高(m) | 最近一次报告 | 本核实报告 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 资源储量级别(编码) | 总资 源量 | 本次占用资 源 量 | 提 交 资源量 | 增 减 变化量 | 资源储 量类型(编码) |
| 不 粘 煤 | Ⅱ-3 (1) | 1139-1120 | C | 2829 | 34 | 31 | -3 | (333) |
|  |  |  | D | 1966 | 0 | 0 | 0 | (334)? |
|  |  |  | ∑ | 4795 | 34 | 31 | -3 | ∑ |
|  | Ⅱ-3 | 1131-1112 | C | 6516 | 40 | 43 | +3 | (333) |
|  |  |  | D | 1483 | 0 | 0 | 0 | (334)? |
|  |  |  | ∑ | 7999 | 40 | 43 | +3 | ∑ |
|  | Ⅲ-2 | 1099-1081 | C | 8392 | 42 | 42 | 0 | (333) |
|  |  |  | D | 3252 | 0 | 0 | 0 | (334)? |
|  |  |  | ∑ | 11644 | 42 | 42 | 0 | ∑ |
|  | Ⅳ-1 | 1078-1067 | C | 3608 | 0 | 20 | +20 | (333) |
|  |  |  | D | 1507 | 14 | 0 | -14 | (334)? |
|  |  |  | ∑ | 5115 | 14 | 20 | +6 | ∑ |
|  | Ⅳ-2 | 1059-1048 | C | 4219 | 12 | 20 | +8 | (333) |
|  |  |  | D | 4591 | 0 | 0 | 0 | (334)? |
|  |  |  | ∑ | 8810 | 12 | 20 | +8 | ∑ |
|  | Ⅴ-1 | 1034-1020 | C | 7352 | 12 | 13 | +1 | (333) |
|  |  |  | D | 4965 | 0 | 0 | 0 | (334)? |
|  |  |  | ∑ | 12317 | 12 | 13 | +1 | ∑ |
|  | Ⅵ-1 | 1008-990 | C | 6552 | 23 | 24 | +1 | (333) |
|  |  |  | D | 3627 | 0 | 0 | 0 | (334)? |
|  |  |  | ∑ | 10179 | 23 | 24 | +1 | ∑ |
|  | Ⅵ-2 | 989-970 | C | 8846 | 22 | 28 | +6 | (333) |
|  |  |  | D | 7683 | 0 | 0 | 0 | (334)? |
|  |  |  | ∑ | 16529 | 22 | 28 | +6 | ∑ |
|  | 全区 | 1139-970 | C | 48314 | 185 | 221 | +36 | (333) |
|  |  |  | D | 29074 | 14 | 0 | -14 | (334)? |
|  |  |  | ∑ | 77388 | 199 | 221 | +22 | ∑ |

六、工作程度

经过对以往地质资料的综合分析，确定核实区的勘查程度为普查。

七、有关说明

（一）本次核实未投入新的实物工作量，仅做了地面调查。基于核实区周边均为生产矿井，因此不排除有其它老采空区存在而没有发现的可能，下一步工作时必须采取相应的测量查证，查明其是否有采空区存在或准确圈定采空区范围，确保资源量估算的准确和对未来煤矿生产安全的保证。

（二）区块的周边均为生产矿井，对生产矿井的调查和生产地质资料利用不充分，采空区的位置未明确，下一步工作时要高度重视。

（三）核实区内目前无专门水工环方面的钻孔资料，开采技术条件评述依据不够充分，望后续工作中加强这方面的工作。

（四）核实区内各煤层均有煤尘爆炸的危险性、煤层自燃的可能性，虽瓦斯含量较低，但不排除局部聚集的可能性，望相关部门引起重视。

（五）核实区内生态环境较为脆弱，水土流失较为严重，望后续勘查单位及采煤生产单位加强环境保护意识，做到绿色矿山建设。

（六）利用以往施工的钻孔未进行封孔检查，封孔质量不清，建议矿方生产过程中予以注意。

（六）核实区内目前无煤层气评价工程，望后续勘查加强此项工作。

（七）核实区周边煤矿开采历史较长，可能存在越界采煤形成的隐蔽采空区，望后续各施工单位引起重视。

（八）核实区面积太小，资源量较少，不适宜独立建井，并入邻区煤矿为好。