| 1、基站覆盖范围及站点名称 |
| --- |
| 序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 社名 | 常住户数 | 新建数量 |
|  |  |  |  |  | 基站 | 直放站 |
| 1 | 伊金霍洛镇 | 诺干布拉格村 | 一社 | 12 | 0 | 1 |
| 2 |  |  | 五社 | 13 | 0 | 1 |
| 3 |  |  | 六社 | 15 | 0 | 1 |
| 4 |  | 查干呼都嘎音希里村 | 五社 | 10 | 0 | 1 |
| 5 |  |  | 六社 | 10 | 0 |  |
| 6 |  |  | 八社 | 13 | 0 | 1 |
| 7 |  |  | 十社 | 12 | 0 | 1 |
| 8 |  | 沙巴日太村 | 五社 | 20 | 0 | 1 |
| 9 |  | 布拉格嘎查 | 一社 | 15 | 1 | 0 |
| 10 |  |  | 三社 | 60 | 0 | 1 |
| 11 |  | 壕赖村 | 三社 | 50 | 1 | 0 |
| 12 |  |  | 六社 | 42 |  |  |
| 13 |  | 根皮庙村 | 一社 | 55 | 1 | 0 |
| 14 |  |  | 二社 | 53 |  | 0 |
| 15 |  |  | 三社 | 48 | 0 | 1 |
| 16 |  |  | 七社 | 25 | 0 | 1 |
| 17 |  |  | 八社 | 48 | 1 | 0 |
| 18 | 札萨克镇 | 黄盖希里村 | 三社 | 17 | 1 | 0 |
| 19 |  |  | 七社 | 18 | 1 | 0 |
| 20 |  | 毛盖图村 | 七社 | 23 | 1 | 0 |
| 21 |  | 壕赖柴达木村 | 四社 | 80 | 1 | 0 |
| 22 |  | 巴嘎柴达木村 | 三社 | 40 | 0 | 1 |
| 23 |  | 台格嘎查 | 一社 | 16 | 0 | 1 |
| 24 |  |  | 四社 | 32 | 0 | 1 |
| 25 |  | 道劳窑子村 | 四社 | 24 | 0 | 1 |
| 26 |  | 松道沟村 | 二社 | 24 | 0 | 1 |
| 27 |  |  | 三社 | 26 | 0 | 1 |
| 28 |  | 乌兰陶勒盖村 | 五社 | 21 | 0 | 1 |
| 29 |  | 札萨克召村 | 一社 | 30 | 0 | 1 |
| 30 |  |  | 二社 | 30 | 0 | 1 |
| 31 | 纳林陶亥镇 | 道劳岱村 | 一社 | 7 | 0 | 1 |
| 32 |  | 淖尔壕村 | 三社 | 60 | 1 | 0 |
| 33 |  |  | 四社 | 50 |  | 0 |
| 34 |  |  | 五社 | 60 |  | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 9 | 20 |

2、主要设备技术参数（宏站）：

| 技术参数 |
| --- |
| FDD900数字无线直放站 | 最大输出功率 | 上行：27dBm±1.5dBm 下行：43dBm±1.5dBm |
|  | ALC功能 | ≤1.0dB |
|  | 最大增益 | 90dB±2dB |
|  | 增益可调范围 | 30dB，1dB步进, ≤20dB,误差±1.0dB；＞20dB,误差±1.5dB |
|  | 前级ATT | 4dB/8dB/12dB，误差±2dB |
|  | 带内波动 | ≤4dB，有效带宽内 |
|  | 带外增益 | 偏离首尾信道中心≥2.7MHz，≤60dB |
|  |  | 偏离首尾信道中心≥3.5MHz，≤45dB |
|  |  | 偏离首尾信道中心≥7.5MHz，≤45dB |
|  |  | 偏离首尾信道中心≥12.5MHz，≤35dB |
|  | 带外杂散发射（GSM900MHz带外2.5MHz之外，FDD900MHz，带外10MHz之外） | ≤-36dBm/1kHz，9kHz～150kHz |
|  |  | ≤-36dBm/10kHz，150kHz～30MHz |
|  |  | ≤-36dBm/100kHz，30MHz～1GHz |
|  |  | ≤-30dBm/1MHz，1GHz～12.75GHz |
|  | 频率误差 | ≤0.01ppm |
|  | 时延 | ≤6.5μs |
|  | EVM | ≤8% |
|  | ACRR | ≥33dB |
|  | PCDE | ≤-35dB |
|  | 噪声系数 | 最大增益时,≤5dB |
|  | 输入驻波比 | ≤1.5 |
|  | 开机启动时间 | 约180s |
|  | 最大抗损坏功率 | -10dBm(1min) |
|  | 重量 | 约19kg |
|  | 大气压力 | 86kPa～106kPa |
|  | 防护等级 | IP65 |
|  | 工作温度 | -33℃～+55℃ |
|  | 相对湿度 | ≤95% |
|  | 工作电源 | AC 100V～240V 50Hz/60Hz |
|  | 结构尺寸 | 小于等于430×300×164mm |
|  | 散热方式 | 自然散热 |
|  | 机箱材质 | 铸铝机箱 |
|  | 监控电池供电时间 | 约2h |
|  | 整机功耗 | 小于等于180W |
|  | 监控参数 | 控制：上下行增益、射频开关、频段开关、、自激消除开关、下行输入过、欠功率门限、下行输出过、欠功率门限、过温告警门限、驻波告警门限 |
|  |  | 监测：低噪放、功放、锁相告警、电源掉电、电源故障、功放过温、门禁、驻波告警、自激告警、下行输出欠功率告警、下行输出过功率告警、外部告警、测试收发隔离度等 |
|  | 本地监控 | 利用设备上的以太网口接至PC机 |
|  | 远程传输 | 利用内置全网通 Modem+外置天线,监控采用短信、数传或GPRS方式 |
| 拉线塔 | 拉线塔杆身风压 | 不大于0.55kpa |
|  | 抗震设防烈度 | 小于9度地区 |
|  | 拉线平面 | 互交120度的3个对称方向 |
|  | 载荷6付定向天线 | 每付面积不大于0.6平方米，每付RRU面积不大于0.2平方米 |
|  | 防雷线装置 | 设4X40扁钢一根，上端连地脚板，下端接地 |
|  | 拉线 | 采用钢绞线，拉线平面互交120度，在3个对称方向布置，每个方向两层拉线且与水平面夹角小于65度。 |
|  | 拉线金具 | 构件连接法兰处连接螺栓采用6.8级，配双螺母，其它连接螺栓为4.8级，螺栓拧紧后露出两扣。 |
|  | Q235B | 杆身热轧无缝管。焊接采用E43焊条，均为满焊。 |
|  | 构件长度偏差 | 当总长L≤5m时为土2mm，当L＞5m时为士3mm。 |
|  | 实际轴线偏离 | 位置不得大于所测高度的1/750 |
|  | 构件总体弯曲 | 不大于长度的1/1000，且不大于5mm，局部弯曲度不大于被测长度的1/750，且不大于3mm。 |
|  | 法兰盘的贴合率 | 不小于60%，在满足贴合率要求的前提下如果法兰之间的空隙超过0.8mm时必须加热镀锌钢板，2个法兰盘之间的垫钢板不超过两块，垫入后边缘应与法兰盘焊接并刷沥青油2道。 |
|  | 检查 | 应对塔进行，第一次经受六级风以上应对：所有的节点进行检查，发现问题应及时处理，以后可每隔半年检查一次，三至五年检查一次。 |
| 微波 | 频段（GHz） | 6/7/8/11/13/15/18/23/26/28/32/38 |
|  | 带宽（MHz） | 7/14/28/40/56/112 |
|  | 调制解调方式 | QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/ 128QAM/256QAM/512QAM/ 1024QMA/2048QAM, ACM |
|  | 传输容量 | 1000Mbps，最大支持 2000Mbps |
|  | 系统配置 | 1+0, 1+1 (空间分集 / 频率分集/HSB)，2+0 |
|  | 功能特点 | 无损 ACM, ATPC, XPIC, AGC, FEC |
|  | 以太网接口 | 4xFE/GE 电接口，2xGE 光接口(数据传输/管理) |
|  | 串口 | RS-232/RJ-45 |
|  | AUX/Alarm(复用，RJ-45） | 用户 I/O；Alarm：RJ-45 接口 |
|  | LED 指示灯 | 运行指示灯、IDU 告警灯、ODU 告警灯 |
|  | 监控接口 | RJ45 |
|  | 密码管理 | 密码验证 |
|  | SNMP | 支持 SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3 |
|  | 系统管理配置 | 支持 NMS, Telnet, FTP, SSH |
|  | 环回测试 | 线路环回、系统环回、基带环回 |
|  | 以太网特性 | IEEE 802.1Q , Push/Pop VLAN Tags；IPv4/IPv6 多播功能；IEEE 802.3ad 汇聚功能；支持 QoS；支持 Jumbo 帧；支持包头压缩；支持 L2 交换；IEEE 802.1ag |
|  | 电信功能 | 支持 IEEE 1588V2 OC/BC/TC，支持 ITU-T G.8275.1，支持 SyncE；支持 MEF |
|  | 尺寸(H x W x D) | IDU:22x483x280（mm）；ODU: 279x240x92（mm） |
|  | 功耗(单端含 ODU） | 1+0：≤60W；1+1/2+0: ≤90W |
|  | 温度范围 | IDU: -5°C ~ +55°C；ODU: -33°C ~ +55°C |
|  | 电源范围 | DC：-48V (-72V ~ -36V) |
|  | 湿度范围 | IDU: ≤85%；ODU: ≤100% |
| 分布式电源系统OPM30 | 尺寸 | 420 mm ×300 mm ×60 mm |
|  | 重量 | ≤8 kg |
|  | 安装模式 | 挂墙、抱杆、角钢塔安装 |
|  | 额定功率 | 2000 W |
|  | 并机数量 | 4 |
|  | 出线方式 | 下进线，下出线 |
|  | 防护水平 | IP65 |
|  | 工作稳定 | −40℃to +55℃( 无太阳辐射) |
|  | 散热模式 | 自然散热 |
|  | 运行环境 | Class C* |
|  | 储存/运输温度 | −40℃to +70℃ |
|  | 运行环境湿度 | 5% to 95% ( 无凝露) |
|  | 海拔高度 | 0m ～4000m ( 2000m ～4000m海拔每升高200m，最高工作温度降低1℃) |
|  | 输入制式 | 220 Vac单项 110 Vac双火线 HVDC |
|  | 输入电压 | AC: 85 -300 Vac HVDC: 85 -400 Vdc |
|  | 输入频率 | 45 Hz-65 Hz |
|  | 交流输入 | 1×220 V |
|  | 交流防雷 | 差模：30 KA 共模：30 KA |
|  | 输出功率 | 2000 W |
|  | 输出电压 | -48 Vdc |
|  | 直流输出 | 3×30 A |
|  | 直流防雷 | 差模：10 KA 共模：20 KA |
|  | 模块效率 | ≥96% |
| BBU | 尺寸（宽*高*深） | 446mm*88mm*310mm |
|  | 重量 | ≤12kg |
|  | 防护等级 | IP20 |
|  | 工作温度 | -20℃～+55℃ |
|  | 工作电压 | -48V DC(-36V DC～-60V DC) |
|  | 工作环境 | 室内应用或安装在室外型机柜内 |
|  | 电源板 | UPEUd |
|  | 风扇板 | FANd/FANe |
|  | 输入空开 | 单路空开推荐30A，最低不小于20A空开 |
|  | 双电源板下BBU框散热能力 | 1000W |
|  | 单电源板下散热能力 | 650W |
| 基带板 | 接口速率 | 2.5G/4.9G/9.8G |
|  | FDD | 6*20M 4T4R |
|  | NB | 9*200K |
|  | FDD&NB | 6*20M 4T4R+3*200K |
| FDD900M RRU | 设备尺寸(mm)（W*H*D） | 400x300x100 |
|  | 设备容量（L） | 12 |
|  | 设备满配重量(kg) | 14 |
|  | 工作频段（等） | 900M |
|  | 支持模式（GSM+NB+FDD） | GSM+NB+FDD |
|  | 输入输出通道数（2T2R、2T4R、4T4R等） | 2T4R |
|  | 每通道射频口输出功率（W） | 2×80W |
|  | 不同频段最大支持载波数量(现阶段) | G6F1N1 |
|  | 是否支持Ir标准接口 | CPRI接口 |
|  | Ir接口速率×数量 | 2x9.8G |
|  | 支持的功放带宽、频段范围 | UL：885-910M/DL：930-955M |
|  | 支持的滤波器带宽、频段范围 | UL：885-910M/DL：930-955M |
|  | 温度环境(长期/短期) | 长期: -40°C～＋55°C 短期: -40°C～＋70°C |
|  | 湿度环境(长期/短期) | 长期: 2%～100% |
|  | 设备的防雷等级(在无外置单元的情况下)(标准/最大) | 20kA |
|  | 防护等级 | IP65 |
|  | 防护方式 | 外壳密封 |
|  | 采用的供电方式(在无外置单元的情况下) | -48VDC |
|  | 允许的电压波动范围(在无外置单元的情况下) | -48VDC(-36V~-57V) |
|  | 功耗（最大/平均） | 660W/560W |
|  | 整机效率/PA效率 | 32%/47% |
|  | 功率放大器有效放大范围 | DL：930-955M |
|  | 接收灵敏度 | GSM:-113dBm LTE:-106dBm NB:-133dBm/15kHz |
|  | 接收机噪声系数 | 2dB |
|  | 级联要求(级联级数/单级距离/总距离) | 4级 10km/40km |
|  | 是否支持电调天线/如何支持 | 支持 /AISG V2.0接口 |
| 825-960/65°17dBi双极化定向天线 | 工作频率（MHz） | 825-960 |
|  | 天线增益（dBi） | 大于16 |
|  | 极化方式 | ±45°交叉极化 |
|  | 水平面波瓣宽度（°） | 65±6 |
|  | 垂直面波瓣宽度（°） | 9.5±1 |
|  | 前后比（dB） | ≥25 |
|  | 第一上旁瓣抑制(dB) | ≥15 |
|  | 交叉极化比（dB） | 轴向:≥15 |
|  |  | ±60°内:≥8 |
|  | 驻波比 | ≤1.5 |
|  | 隔离度（dB） | ≥28 |
|  | 三阶交调（dBm） | ≤-107 |
|  | 电下倾角（°） | 预置3° |
|  | 阻抗（Ω） | 50 |
|  | 功率容量（W） | 500 |
|  | 天线尺寸（mm） | 小于2000×300×150 |
|  | 重量（Kg） | 小于15 |
|  | 机械倾角（°） | 0-12 |
|  | 接头类型 | 7/16阴头 |
|  | 环境温度（°C） | -55～+75 |
|  | 抗风能力 | 工作风速110km/h，极限风速200km/h |
|  | 雷电保护 | 直流接地 |
| GYTA53-48B1 | 松套管直径（mm） | 2.55 |
|  | 套管最大芯数 | 12 |
|  | 铝带厚度（mm） | 01.5+0.05*2 |
|  | 钢带厚度（mm） | 0.15+0.05*2 |
|  | 允许拉伸力（短期/长期）N | 3000/1000 |
|  | 允许压扁力（短期/长期）N/100mm | 3000/1000 |
| GYTS-48B1 | 松套管直径（mm） | 2.55 |
|  | 套管最大芯数 | 12 |
|  | 钢带厚度（mm） | 0.15+0.05*2 |
|  | 允许拉伸力（短期/长期）N | 1500/600 |
|  | 允许压扁力（短期/长期）N/100mm | 1000/300 |
| 冷缩管 | 直径 | Φ40*140mm |

注：

*（1）本项目所建宏站、直放站必须接入电信运营商4G移动网络并提供运营商授权证明（随投标文件提供）。同时基站建成验收合格后需相应电信运营商提供免费8年的运行维护服务，并签订三方协议（可在中标后合同签订前完成）。

（2）本项目为通信基站建设及通信服务为准，对同一或不同的网络供应商或设备品牌等问题不做强制性要求。

（3）以上如有涉及到某品牌或服务的，仅供参考，投标人可投不低于参考品牌的其它品牌产品或服务。