| 1、基站覆盖范围及站点名称 |
| --- |
| 序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 社名 | 常住户数 | 新建数量 |
|  |  |  |  |  | 基站 | 直放站 |
| 1 | 乌兰木伦 | 查干苏村 | 一社 | 23 | 1 | 0 |
| 2 |  |  | 二社 | 15 |  | 0 |
| 3 |  |  | 三社 | 17 |  | 0 |
| 4 |  | 曼斋庙村 | 二社 | 61 | 0 | 1 |
| 5 |  | 哈沙图村 | 一社 | 38 | 0 | 1 |
| 6 |  |  | 二社 | 68 | 0 | 1 |
| 7 | 苏布尔嘎镇 | 杨家壕村 | 一社 | 6 | 1 | 0 |
| 8 |  |  | 二社 | 7 |  |  |
| 9 |  |  | 三社 | 2 |  |  |
| 10 |  |  | 四社 | 4 |  |  |
| 11 |  |  | 五社 | 9 |  |  |
| 12 |  |  | 六社 | 10 |  |  |
| 13 |  | 阿斯日音希里村 | 五社 | 2 | 0 | 0 |
| 14 |  |  | 七社 | 13 | 0 | 1 |
| 15 |  |  | 八社 | 6 | 0 | 1 |
| 16 |  | 光胜村 | 一社 | 30 | 1 | 0 |
| 17 |  |  | 二社 | 8 |  |  |
| 18 |  |  | 三社 | 20 |  |  |
| 19 |  |  | 四社 | 40 |  |  |
| 20 |  |  | 五社 | 40 |  |  |
| 21 |  | 光生村 | 一社 | 15 | 0 | 1 |
| 22 |  | 伊勒概沟村 | 四社 | 60 | 1 | 0 |
| 23 |  |  | 五社 | 56 |  |  |
| 24 |  | 合同庙嘎查 | 一社 | 10 | 1 | 0 |
| 25 |  |  | 五社 | 15 |  |  |
| 26 | 红庆河镇 | 冯家渠村 | 一社 | 24 | 1 | 0 |
| 27 |  |  | 二社 | 23 |  |  |
| 28 |  |  | 三社 | 30 |  |  |
| 29 |  |  | 七社 | 20 |  |  |
| 30 |  | 呼家壕村 | 一社 | 13 |  |  |
| 31 |  |  | 二社 | 26 |  |  |
| 32 |  |  | 三社 | 20 |  |  |
| 33 |  |  | 四社 | 30 |  |  |
| 34 |  |  | 五社 | 10 |  |  |
| 35 |  | 布连图村 | 一社 | 50 | 0 | 1 |
| 36 |  |  | 二社 | 35 | 0 | 1 |
| 37 |  | 珠兰敖包村 | 一社 | 35 | 1 | 2 |
| 38 |  |  | 二社 | 21 |  |  |
| 39 |  |  | 三社 | 37 |  |  |
| 40 |  |  | 四社 | 41 |  |  |
| 41 |  |  | 五社 | 32 |  |  |
| 42 |  |  | 六社 | 44 |  |  |
| 43 |  |  | 七社 | 31 |  |  |
| 44 |  |  | 八社 | 28 |  |  |
| 45 |  |  | 九社 | 30 |  |  |
| 46 |  |  | 十社 | 54 |  |  |
| 47 |  |  | 十一社 | 24 |  |  |
| 48 |  | 台格希里村 | 一社 | 15 | 1 | 0 |
| 49 |  |  | 二社 | 31 |  |  |
| 50 |  |  | 三社 | 10 |  |  |
| 51 |  |  | 四社 | 21 |  |  |
| 52 |  |  | 五社 | 21 |  |  |
| 53 |  |  | 六社 | 52 |  |  |
| 54 |  | 额日克柴达木村 | 五社 | 31 | 0 | 1 |
| 55 |  |  | 六社 | 42 |  |  |
| 56 |  | 宝林村 | 三社 | 17 | 1 | 0 |
| 57 |  | 其和淖尔村 | 八社 | 30 | 1 | 0 |
| 58 |  | 巴音布拉格村 | 七社 | 39 | 0 | 1 |
| 59 |  | 红庆河村 | 一社 | 24 | 1 | 0 |
| 60 |  |  | 二社 | 52 |  |  |
| 61 |  |  | 三社 | 76 |  |  |
| 62 |  |  | 四社 | 45 |  |  |
| 63 |  | 林家圪堵村 | 一社 | 22 | 1 | 0 |
| 64 |  |  | 二社 | 24 |  |  |
| 65 |  |  | 三社 | 25 |  |  |
| 66 |  |  | 四社 | 21 |  |  |
| 67 |  |  | 五社 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 12 | 12 |

2：直放站技术参数

# 用途

数字无线直放站，采用宽带数字处理技术，瞬时处理带宽可达 60MHz，使用高线性功放对 GSM 信号与 LTE 信号同时进行线性放大，设备工作频率可由客户自由配置。用于无线转发、双向放大基站上、下行链路信号，扩展移动通信覆盖范围。设备分为 4 个相对独立通道，每个通道中心频点和带宽均可调，而且具有通道关断功能， 对每个通道可进行独立关断。通道选频采用数字选频技术，能有效放大所需基站载频信号，滤除其它无关信号，避免小区干扰，提高话音质量并扩大覆盖。

# 功能

- 采用宽带数字处理技术，瞬时工作带宽可达 60MHz。

- 数字宽带选频，支持 4 个宽带通道，每个通道可独立关断，0.2MHz~25MHz 可调；通道之间边缘频率保护间隔为 600kHz，通过设置两个工作带宽的上下边带工作信道号来满足用户的带宽选择，带外抑制高，能有效抑制带外干扰信号，支持 GSM 网络开放跳频功能，并同时支持放大 LTE 信号。

- 功放线性好，保证信号不失真放大，具有较低的交调杂散输出。

- 具有离线隔离度检测、下行驻波告警、下行输入场强和输出功率检测功能，方便直放站工程安装及调试。

- 具有增益自动温度补偿功能，保持工作温度范围内设备的稳定工作。

- 支持监控主机软件的远程下载功能，方便远程软件升级。

- 本地监控功能（OMT）：通过便携电脑可进行设备开关机、增益设置和设备状态及参数查询，同时也可以检查下行输出功率，以及监控软件的更新下载。

- 具备远程监控功能，远程监控传输通过内置无线 Modem 将监控数据传送给监控中心，实现远程监控。

- 内置监控备用锂电池，保障设备一旦停电，故障信息可自动上报，便于及时维护。

- 机箱采用高散热设计，有效防水、防潮、防腐，胜任户外全天候工作。

- 支持产品多频扩展，方便客户灵活配置和升级；

特性参数表

|  | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作频段（MHz） | 上行：1735～1765；下行：1830～1860 |
| 2 | 通道数 | 4个 |
| 3 | 通道工作带宽（MHz） | 0.2-25MHz可调 |
| 4 | 瞬时带宽 | 60MHz |
| 5 | 最大输出功率(dBm) | 下行： 40（10W） 上行：30±1.0； |
| 6 | 最大增益（dB） | 90±2 |
| 7 | 增益调节范围（dB） | 4个通道独立可设，0～30连续可调，1dB步进 |
| 8 | 带内波动（dB） | ≤5 (任意25MHz内) |
| 9 | 带外增益（dB） | 满足ETSI EN 301 908-15； 频谱发射模板单载波削峰8dB； |
| 10 | 频谱发射模板 |  |
| 11 | EVM |  |
| 12 | ACRR |  |
| 13 | 输入互调 |  |
| 14 | 输出互调 |  |
| 15 | 杂散发射（dBm） |  |
| 16 | 频率误差(Hz) | ≤0.01ppm |
| 17 | 上行噪声系数（dB） | ≤ 5 |
| 18 | 时延（μs） | ≤ 6.5 |
| 19 | 输入驻波比 | ≤ 1.5 |
| 20 | 监控参数 | 控制：工作频率,增益,射频开关,过温告警门限,输入过功率门限,输出欠功率门限，输出驻波比门限，告警量上拨使能,通道开关,功放开关。 |
|  |  | 监测：低噪放告警，功放告警，锁相告警，电源掉电，电源故障，门禁告警，驻波比告警,输入过功率告警，输出欠功率告警，外部告警等。 |
| 21 | 本地监控 | 利用设备上的RJ45接口接至PC机 |
| 22 | 远程传输 | 内置无线MODEM，监控数据传送采用“GPRS”或“短信”方式 |
| 23 | 工作电源（V） | AC100～240/50 Hz～60Hz |
| 24 | 电源功耗（W） | 约170（10W机型） |
| 25 | 工作温度(℃) | -33～+55 |
| 26 | 相对湿度 | 5%～95% |
| 27 | 防护等级 | IP65 |
| 28 | 最大非损坏输入功率 | -10dBm |
| 29 | 射频接头 | 50Ω N-K |

3：主要设备技术参数（宏站）：

- BBU基带控制单元，

设备配置在0~5槽位的基带处理板均具有基带处理能力。主要功能包括：集中管理整个基站系统，包括操作维护、信令处理和系统时钟，提供基站与传输网络的物理接口，完成信息交互，提供与OMC连接的维护通道，完成上、下行数据基带处理功能，并提供与射频模块通信的CPRI接口，提供和环境监控设备的通信接口，接收和转发来自环境监控设备的信号。单站支持最多两个BBU互联实现更大容量的处理能力。

2、BBU单板包括：

主控传输板： UMPTb、UMPTe；基带处理板： UBBPe、UBBPd；通用基带射频接口板： UBRI、传输扩展板： UTRPc、星卡时钟单元：USCUb、电源模块：UPEUd；环境接口板：UEIU、通用FE/GE防雷单元：UFLP、风扇模块：FANd容量。

3、其他：

（1）槽位竖向排布，槽位配置优先级Slot3>Slot0>Slot1>Slot2>Slot4>Slot5；

（2）不允许与如下单板配套使用：GTMUa、WMPT、UMPTa、UBRI、WBBP、UTRP(UTRPa和UTRPc外)、UCIU；

（3）系列化的LTE基带板，可满足2T2R~8T8R各种场景需求；

（4）TDD LTE和FDD LTE共用硬件，共用软件；

（5）共BBU可支持TDD LTE + FDD LTE的同时工作；

（6）单基带板可支持3600个连接用户；eRAN7.0/SRAN9.0起 FDD单BBU可支持36个小区,TDD单BBU支持36个小区；

（7）单BBU可支持1.5G吞吐量、单小区最大吞吐量(20MHz)（下行MAC层速率：150Mbit/s、上行MAC层速率：100Mbit/s（2x2 MU-MIMO）；

（8）RRU拉远能力为40km；

4、输入电源：

UPEUd：-48V DC，电压范围：-38.4V DC～-57V DC

5、环境指标：

（1）工作温度：-20℃～+55℃（长期工作）+55℃～+60℃（短期工作）

（2）相对湿度：5% RH～95% RH

（3）保护级别：IP20

（4）气    压：70 kPa～106 kPa

二、RRU

1、RRU室外型射频拉远单元

RRU室外型射频拉远单元，是分布式基站的射频部分，可靠近天线安装，通过电源柜提供电源输入。RRU5909主要完成基带信号和射频信号的调制解调、数据处理、合分路等功能。RRU必须采用SDR(Software Defined Radio)技术，可以支持GL、UL、多模制式，模块具备双发双收的射频能力。

2、RRU5909频段

| 类型 | 频段（MHz） | 接收频段（MHz） | 发射频段（MHz） | IBW (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RRU | 1800 | 1730～1780 | 1825～1875 | 45 |
|  | 2100 | 1920～1975 | 2110～2165 | 40 |

3、容量

| 制式 | 容量 |
| --- | --- |
| GSM | （仅1800MHz支持）每个RRU5909支持8载波。 |
| UMTS | （仅2100MHz支持）每个RRU5909支持：6载波。 |
| LTE (FDD) | 每个RRU5909支持2载波，LTE (FDD)带宽为5/10/15/20MHz。 |

4、接收灵敏度

| 制式 | 频段（MHz） | 单天线接收灵敏度(dBm) | 双天线接收灵敏度(dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| LTE (FDD) | 1800 | -106.7 | -109.4 |
|  | 2100 | -106.7 | -109.7 |

5、输出功率

| GSM载波数 | GSM每载波输出功率（W） | 动态功率共享时，GSM每载波输出功率(W) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 60 |
| 2 | 60 | 60 |
| 3 | 30 | 30 |
| 4 | 30 | 30 |
| 5 | 20 | 25 |
| 6 | 20 | 25 |
| 7 | 15 | 20 |
| 8 | 15 | 20 |

6、功耗

典型功耗和最大功耗均指环境温度为25℃时的功耗值；GSM典型功耗是负荷30％的功耗值，最大功耗是负荷100％的功耗值；UMTS典型功耗是负荷40％的功耗值，最大功耗是负荷100％的功耗值；LTE (FDD)典型功耗是负荷50％的功耗值，最大功耗是负荷100％的功耗值。

7、电源

-48V DC，电压范围：-36V DC～-57V DC

8、环境指标

（1）工作温度：-40°C～+60°C （短期）-40°C～+55°C （长期）

（2）相对湿度：5% RH～100% RH

（3）绝对湿度：1 g/m3～30 g/m3

（4）保护级别：IP65

（5）气    压：70 kPa～106 kPa

（6）防震保护：满足NEBS GR63 zone4

三、多频共用电调天线

| 电气指标 |
| --- |
| 工作频段(MHz) | 1710-2170 | 1710-2170 |
| 极化方式 | 45°极化 |
| 增益(dBi) | 17.5 |
| 水平面波束宽度(°) | 65 |
| 垂直面波束宽度(°) | 7 |
| 电下倾角范围(°) | 0-10 |
| 上旁瓣抑制(dB) | ≥16 |
| 前后比(dB) | ≥25 |
| 交叉极化比(dB) | 轴向≥17;±60°以内≥10 |
| 电压驻波比 | ≤1.5 |
| 隔离度(dB) | ≥30 |
| 三阶交调(dBm) | ≤-107 |
| 功率容量(W) | 250 |
| 阻抗(Ω) | 50 |
| 雷电保护 | 直接接地 |

| 机械指标 |
| --- |
| 天线罩材料 | 玻璃钢 |
| 机械调倾角(°) | 0-15 |
| 接头类型 | 7/16 DIN-阴头 |
| 天线尺寸(mm) | 1210×320×95 |
| 包装尺寸(mm) | 1500×455×230 |
| 天线净重(kg) | 11.0 |
| 包装重量(kg) | 17.0 |
| 环境温度(°C) | 工作温度:-40~+60;极限温度:-55~+75 |
| 抗风能力(m/s) | 工作风速:36.9;极限风速:55 |

| 选配产品(单独订购) |
| --- |
| 型号 | 数量 | 描述 |
| PCU | 1 | 便携式电调控制器 |
| 00-KX02A(XX＊) | 1 | 电调天线控制线 |

注：

*（1）本项目所建宏站、直放站必须接入电信运营商4G移动网络并提供运营商授权证明（随投标文件提供）。同时基站建成验收合格后需相应电信运营商提供免费8年的运行维护服务，并签订三方协议（可在中标后合同签订前完成）。

（2）本项目为通信基站建设及通信服务为准，对同一或不同的网络供应商或设备品牌等问题不做强制性要求。

（3）以上如有涉及到某品牌或服务的，仅供参考，投标人可投不低于参考品牌的其它品牌产品或服务。