招标技术参数表

- 角膜内皮显微镜：

| 序号 | 技术响应 |
| --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 | 摄影方式：具有自动拍摄功能 内置 CCD 成像敏感元件照相机 可以在中心点和外周定位点进行角膜内皮照相，并可准确定位照相点 ※实际照相视野≥0.24 x 0.4 mm 可以提供角膜内皮细胞密度，细胞面积变化系数，细胞面积标准偏差，六角形细胞比例，细胞角数分布，细胞面积分布，平均细胞面积，最小的细胞面积，最大的细胞面积，分析细胞数量 角膜厚度的计量精度≤10 μm 高精度角膜内皮细胞图像显示 ※具备FDA专利的自动解析法，一键操作不依赖人工判断进行检查结果分析 具有自动分析功能，具有手动分析功能 ≥8英寸彩色显示屏加打印机有USB接口,可视频输出 使用正版分析软件可提供图文报告 |